## Slide 1: I2C-bus
I²C uses only two bidirectional open-drain lines, Serial Data Line (SDA) and Serial Clock Line (SCL)
I²C is half duplex communication (Master and Slave)

## Slide 2: I2C-bus
I²C uses only two bidirectional open-drain lines, Serial Data Line (SDA) and Serial Clock Line (SCL)
I²C is half duplex communication (Master and Slave)

## Slide 3: I2C-bus
The bus has two roles for nodes: master and slave:
  Master node — node that generates the clock and initiates communication with slaves
  Slave node — node that receives the clock and responds when addressed by the master

## Slide 4: I2C-bus
Speed
  100 kbit/s standard mode
  400 kbit/s Fast mode
  3.4 Mbit/s High Speed mode
Limit
  The I2C standard limits Cp to the maximum value of 400 pF
Notes:   連接至I2C-bus的最大元件數，加總電容值應限制在400pF

## Slide 5: I2C-bus
SDA
SCL
V+
Master
Slave1
Slave2
Rp
Rp
Notes: 一個Master能夠控制信號的傳輸 和 clock 。當然，在任何時間點上只能有一個Master
I2C 在硬體連接上相當簡單，僅有兩條線路：SDA（Serial Data Line）資料
線、SCL（Serial Clock Line，有些也寫成 SCK ）時脈線，所有 I2C 裝置
都並接這兩條線路，連接的都是開汲極（Open Drain）的 I/O 接腳，亦即接
腳內部的開關在導通時為接地的邏輯低準位（Low），而不導通時則形同斷
線浮接，不過 I2C 並不是要使用浮接狀態，而是要使用真正的邏輯高準位，
所以在 SDA、SCL 兩線上都加入提升電阻（Pull-high resister），使未導通
狀態下線路會處於邏輯高準位（High）狀態。

## Slide 6
DATA
OUT
DATA
IN
CLOCK
OUT
CLOCK
IN
DATA
OUT
DATA
IN
CLOCK
OUT
CLOCK
IN
Master
Slave
SDA
SCL
Rp
Rp
V+

## Slide 7: I2C-bus Complete data transfer
Control code
data
data
Notes: 多主总线，即它可以由多个连接的器件控制。 早期的I2C总线数据传输速率最高为100Kbits/s，采用7位寻址。但是由于数据传输速率和应用功能的迅速增加，I2C总线也增强为快速模式（400Kbits/s）和10位寻址

## Slide 8: START & STOP condition
SDA
SCL
START condition：當 SCL High期間，SDA 產生 High → Low
STOP condition：當 SCL High期間，SDA 產生 Low → High
START 和 STOP condition 都是由主控端（master）產生

## Slide 9: Master node - Control code
Device address
“1” : read data
“0” : write data
Notes: 重點 : 開始要先決定要讀 or 寫 , 第八 bit 控制要讀 or 寫
1：主控端讀取資料
0：主控端傳送資料

## Slide 10: I2C-bus Write and Read
Receive node
Read data
transmit node
Write data
Notes: 當 SCL=HIGH 時，表示 SDA 穩定，可以做讀取動作。
當 SCL=LOW 時，表示 SDA 混亂，不可以讀取；因為此時可以設定 SDA 的值，也就是做寫入動作。

## Slide 11: Acknowledgement
傳送端
改變資料
接收端
讀取資料
Notes: 在傳送完第八個 bit 之後，再等待 slave 接受完成後，需將 SDA 設成 HIGH，此時 slave 會將 SDA 拉回 LOW，表示接受動作完成。如果 acknowledge=HIGH，也就是 slave 沒有拉成 LOW 則表示傳送失敗

## Slide 12: Slave read & ack response
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Read 8bit
Resp ACK
Notes: 接收端讀取8位元回應ACK
the device receiving the data sends back an acknowledge bit

## Slide 13: Master write & read ack
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Write 8bit
Read ACK
Notes: 傳送端送出8位元讀取ACK

## Slide 14: 主控端－傳送資料

## Slide 15: Master - transmit data
0 = write
Master
Slave
SLAVE ADDRESS
S
A
DATA
A
DATA
A
P
R/W
S = Start Condition
P = Stop Condition
A = acknowledgeCondition (SDA LOW)
From master to slave
From slave to master
Notes: 主控端－寫入資料
在傳送完第八個 bit 之後，再等待 slave 接受完成後，需將 SDA 設成 HIGH，此時 slave 會將 SDA 拉回 LOW，表示接受動作完成。如果 acknowledge=HIGH，也就是 slave 沒有拉成 LOW 則表示傳送失敗。

## Slide 16
S
資料
A
資料
A
P
SLAVE ADDRESS
S
A
DATA
A
DATA
A
P
R/W
START condition(0)
Slave address
Write bit(0)
Ack bit(0)
1 byte data
Ack bit(0)
1 byte data
Ack bit(0)
STOP condition(1)
Master
Slave
0 = write

## Slide 17: 主控端－讀取資料

## Slide 18: Master – Read data
Master
Slave
S
資料
A
資料
A
P
SLAVE ADDRESS
S
A
DATA
A
DATA
A
P
R/W
1 = read
Notes: 主控端－讀取資料

## Slide 19
START condition(0)
Slave address
Read bit(1)
Ack bit(0)
1 byte data
Ack bit(0)
1 byte data
Ack bit(0)
STOP condition(1)
Master
Slave
S
資料
A
資料
A
P
SLAVE ADDRESS
S
A
DATA
A
DATA
A
P
R/W
1 = read

## Slide 20: 主控端－讀取資料
主控端
從屬端
S
控制碼
A
資料
A
資料
A
P
S
控制碼
A
資料
A
資料
A
1
R/W = 1
P

## Slide 21: 混和模式
S
控制碼
A
資料
Sr
A
控制碼
A
資料
P
A

## Slide 22: 混和模式
S
控制碼
A
資料
A
資料
A
P
S
控制碼
A
資料
A
資料
A
P
控制碼
S
A
資料
0
A
資料
A
S
控制碼
A
資料
A
資料
A
1
P
P
Sr

## Slide 23: 混和模式
S
控制碼
A
資料
A
資料
A
P
S
控制碼
A
資料
A
資料
A
P
控制碼
S
A
資料
0
A
資料
A
控制碼
A
資料
A
資料
A
1
P
Sr